# Indice

Isokorb tipo KST 	– pagina 2

# Isokorb tipo QST 	– pagina 4

# Isokorb tipo ZST 	– pagina 6

# Isokorb tipo ZQST 	– pagina 8

# Isokorb tipo KS 	– pagina 10

# Isokorb tipo QS 	– pagina 12

| 01.02 | Schöck ISOKORB - Raccordi in acciaio |  |
| --- | --- | --- |

| 01.02.01 | Schöck ISOKORB tipo KST |  |
| --- | --- | --- |

| 01.02.01.0001 | Schöck ISOKORB KST 16 |
| --- | --- |

Schöck ISOKORB tipo KST 16,

# per la separazione termica di collegamenti per sforzi flessionali e di taglio di travi d’acciaio. Grado di supporto KST16.

# Fornitura e montaggio di un elemento isolante portante per travi d’acciaio a sbalzo del tipo Schöck

# ISOKORB KST 16 e con uno strato isolante di 80 mm in PS-WLG 035. L’elemento è collegato tramite collegamenti di viti alla costruzione d’acciaio prefabbricata.

Esecuzione conforme alle indicazioni fornite dall’architetto risp. del progettista. Deve essere tenuto conto anche della documentazione tecnica del costruttore.

La superficie termoconducente in acciaio è di 1150 mm².

La conducibilitá termica dell’acciaio inossidabile è di 15 W/(mK).

|  |  | Pezzo |  | ........................... | ........................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01.02.01.0002 | Schöck ISOKORB KST 22 |
| --- | --- |

Schöck ISOKORB tipo KST 22,

# per la separazione termica di collegamenti per sforzi flessionali e di taglio di travi d’acciaio. Grado di supporto KST22.

# Fornitura e montaggio di un elemento isolante portante per travi d’acciaio a sbalzo del tipo Schöck

# ISOKORB KST 22 e con uno strato isolante di 80 mm in PS-WLG 035. L’elemento è collegato tramite collegamenti di viti alla costruzione d’acciaio prefabbricata.

Esecuzione conforme alle indicazioni fornite dall’architetto risp. del progettista. Deve essere tenuto conto anche della documentazione tecnica del costruttore.

La superficie termoconducente in acciaio è di 1770 mm².

La conducibilitá termica dell’acciaio inossidabile è di 15 W/(mK).

|  |  | Pezzo |  | ........................... | ........................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01.02.02 | Schöck ISOKORB tipo QST |  |
| --- | --- | --- |

| 01.02.02.0001 | Schöck ISOKORB QST 16 |
| --- | --- |

Schöck ISOKORB tipo QST 16,

# per la separazione termica di collegamenti per sforzi flessionali e di taglio di travi d’acciaio. Grado di supporto QST16.

# Fornitura e montaggio di un elemento isolante portante per travi d’acciaio appoggiati del tipo Schöck

# ISOKORB QST 16 e con uno strato isolante di 80 mm in PS-WLG 035. L’elemento è collegato tramite collegamenti di viti alla costruzione d’acciaio prefabbricata.

Esecuzione conforme alle indicazioni fornite dall’architetto risp. del progettista. Deve essere tenuto conto anche della documentazione tecnica del costruttore.

La superficie termoconducente in acciaio è di 850 mm².

La conducibilitá termica dell’acciaio inossidabile è di 15 W/(mK).

|  |  | Pezzo |  | ........................... | ........................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01.02.02.0002 | Schöck ISOKORB QST 22 |
| --- | --- |

Schöck ISOKORB tipo QST 22,

# per la separazione termica di collegamenti per sforzi flessionali e di taglio di travi d’acciaio. Grado di supporto QST22.

# Fornitura e montaggio di un elemento isolante portante per travi d’acciaio appoggiati del tipo Schöck

# ISOKORB QST 22 e con uno strato isolante di 80 mm in PS-WLG 035. L’elemento è collegato tramite collegamenti di viti alla costruzione d’acciaio prefabbricata.

Esecuzione conforme alle indicazioni fornite dall’architetto risp. del progettista. Deve essere tenuto conto anche della documentazione tecnica del costruttore.

La superficie termoconducente in acciaio è di 1120 mm².

La conducibilitá termica dell’acciaio inossidabile è di 15 W/(mK).

|  |  | Pezzo |  | ........................... | ........................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01.02.03 | Schöck ISOKORB tipo ZST |  |
| --- | --- | --- |

| 01.02.03.0001 | Schöck ISOKORB ZST 16 |
| --- | --- |

Schöck ISOKORB tipo ZST 16,

# per la separazione termica di collegamenti per sforzi normali di parti di costruzioni in acciaio a costruzioni in acciaio. Grado di supporto ZST16.

# Fornitura e montaggio di un elemento isolante portante per costruzioni in acciaio completamente preposizionali del tipo Schöck

# ISOKORB ZST 16 e con uno strato isolante di 80 mm in PS-WLG 035. L’elemento è collegato tramite collegamenti di viti alla costruzione d’acciaio prefabbricata.

Esecuzione conforme alle indicazioni fornite dall’architetto risp. del progettista. Deve essere tenuto conto anche della documentazione tecnica del costruttore.

La superficie termoconducente in acciaio è di 340 mm².

La conducibilitá termica dell’acciaio inossidabile è di 15 W/(mK).

|  |  | Pezzo |  | ........................... | ........................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01.02.03.0002 | Schöck ISOKORB ZST 22 |
| --- | --- |

Schöck ISOKORB tipo ZST 22,

# per la separazione termica di collegamenti per sforzi normali di parti di costruzioni d’acciaio a costruzioni d’acciaio. Grado di supporto ZST 22.

# Fornitura e montaggio di un elemento isolante portante per costruzioni d’acciaio completamente preposizionali del tipo Schöck

# ISOKORB ZST 22 e con uno strato isolante di 80 mm in PS-WLG 035. L’elemento è collegato tramite collegamenti di viti alla costruzione d’acciaio prefabbricata.

Esecuzione conforme alle indicazioni fornite dall’architetto risp. del progettista. Deve essere tenuto conto anche della documentazione tecnica del costruttore.

La superficie termoconducente in acciaio è di 640 mm².

La conducibilitá termica dell’acciaio inossidabile è di 15 W/(mK).

|  |  | Pezzo |  | ........................... | ........................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01.02.04 | Schöck ISOKORB Typ ZQST |  |
| --- | --- | --- |

| 01.02.04.0001 | Schöck ISOKORB ZQST 16 |
| --- | --- |

Schöck ISOKORB tipo ZQST 16,

# per la separazione termica di collegamenti per sforzi normali e di taglio di travi d’acciaio. Grado di supporto ZQST 16.

# Fornitura e montaggio di un elemento isolante per travi d’acciaio appoggiati del tipo Schöck

# ISOKORB ZQST 16 e con uno strato isolante di 80 mm in PS-WLG 035. L’elemento è collegato tramite collegamenti di viti alla costruzione d’acciaio prefabbricata.

Esecuzione conforme alle indicazioni fornite dall’architetto risp. del progettista. Deve essere tenuto conto anche della documentazione tecnica del costruttore.

La superficie termoconducente in acciaio è di 850 mm².

La conducibilitá termica dell’acciaio inossidabile è di 15 W/(mK).

|  |  | Pezzo |  | ........................... | ........................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01.02.04.0002 | Schöck ISOKORB ZQST 22 |
| --- | --- |

Schöck ISOKORB tipo ZQST 22,

# per la separazione termica di collegamenti per sforzi normali e di taglio di travi d’acciaio. Grado di supporto ZQST 22.

# Fornitura e montaggio di un elemento isolante per travi d’acciaio appoggiati del tipo Schöck

# ISOKORB ZQST 22 e con uno strato isolante di 80 mm in PS-WLG 035. L’elemento è collegato tramite collegamenti di viti alla costruzione d’acciaio prefabbricata.

Esecuzione conforme alle indicazioni fornite dall’architetto risp. del progettista. Deve essere tenuto conto anche della documentazione tecnica del costruttore.

La superficie termoconducente in acciaio è di 1120 mm².

La conducibilitá termica dell’acciaio inossidabile è di 15 W/(mK).

|  |  | Pezzo |  | ........................... | ........................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01.02.05 | Schöck ISOKORB tipo KS |  |
| --- | --- | --- |

| 01.02.05.0001 | Schöck ISOKORB KS 14 |
| --- | --- |

# Schöck ISOKORB tipo KS 14,

# per la separazione termica di travi d’acciaio a sbalzo da una soletta in cemento armato. Grado di supporto KS 14.

# Fornitura e montaggio di un elemento isolante portante con armatura di collegamento per travi d’acciaio a sbalzo del tipo Schöck

# ISOKORB KS 14 e con uno strato isolante di 80 mm in PS-WLG 035.

Esecuzione nel rispetto delle prove tipo nonché conforme alle indicazioni fornite dall’architetto risp. del progettista. Deve essere tenuto conto anche della documentazione tecnica del costruttore.

Per lo spessore del solaio di h = ___ mm e di una lunghezza dell’elemento di L = ___ mm.

|  |  | Pezzo |  | ........................... | ........................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01.02.05.0002 | Schöck ISOKORB KS 20 |
| --- | --- |

# Schöck ISOKORB tipo KS 20,.

# per la separazione termica di travi d’acciaio a sbalzo da una soletta in cemento armato. Grado di supporto KS 20.

# Fornitura e montaggio di un elemento isolante portante con armatura di collegamento per travi d’acciaio a sbalzo del tipo Schöck

# ISOKORB KS 20 e con uno strato isolante di 80 mm in PS-WLG 035.

Esecuzione nel rispetto delle prove tipo nonché conforme alle indicazioni fornite dall’architetto risp. del progettista. Deve essere tenuto conto anche della documentazione tecnica del costruttore.

Per lo spessore del solaio di h = ___ mm e di una lunghezza dell’elemento di L = ___ mm.

|  |  | Pezzo |  | ........................... | ........................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 01.02.06 | Schöck ISOKORB tipo QS |  |
| --- | --- | --- |

| 01.02.06.0001 | Schöck ISOKORB QS 10 |
| --- | --- |

Schöck ISOKORB tipo QS 10,

# per la separazione termica di travi d’acciaio appoggiati da una soletta in cemento armato. Grado di supporto QS 10.

# Fornitura e montaggio di un elemento isolante portante con armatura di collegamento per travi d’acciaio appoggiati del tipo Schöck

# ISOKORB QS 10 e con uno strato isolante di 80 mm in PS-WLG 035.

Esecuzione nel rispetto delle prove tipo nonche conforme alle indicazioni fornite dall’architetto risp. del progettista. Deve essere tenuto conto anche della documentazione tecnica del costruttore.

Per lo spessore del solaio di h = ___ mm e di una lunghezza dell’elemento di L = ___ mm.

|  |  | Pezzo |  | ........................... | ........................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |